УДК 69.035

ДРОГА А.А.

DROGA A.A.

ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА

MODERN MONITORING EQUIPMENTS IN APPLICATION TO

GEOTECHNICAL PROGNOCTICATION

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу необходимости прогнозирования деформаций вновь возводимых и существующих зданий и сооружений на основе применения методов математического моделирования с применением современных систем мониторинга.

Ключевые слова: Мониторинг, конструкционная безопасность, математическое моделирование, геотехнический прогноз.

Abstract. This paper covers the necessity of strain prognostication of raising and exploiting buildings by means of mathematic modeling methods and modern monitoring systems.

Keywords: Monitoring, construction safety, mathematic modeling, geotechnical prognostication.

Гео динамические вариации геологической среды в зоне расположения технических и жизнеобеспечивающих объектов природно-технической системы, в частности изменение ее деформированного состояния, связаны как с региональной геодинамикой, так и с текущим движением горных пород, определяемым техногенезом и климатическими факторами. Следует отметить, что геологическая среда подвержена изменениям не только в сейсмически активных и горных районах, но и на устойчивых тектонических платформах. Различия только в скоростях и уровнях изменений. На современном этапе геодинамических исследований активно развивается направление изучения так называемых «медленных» геодинамических процессов. Известно, что обычно динамика геологической среды происходит в подавляющих случаях относительно медленно. Геодинамические вариации среды имеют повсеместный и повседневный характер и проявляются с разной интенсивностью в зависимости от условий техногенеза в ПТС, определяемого структурой и интенсивностью природно-техногенной нагрузкой на среду. Недооценка влияния природно-техногенных процессов в геологической среде, протекающих с различными скоростями и интенсивностью, может привести к потере устойчивости ПТС и дальнейшим катастрофическим последствиям. Все это наряду с повышением требований к безопасности строительства обуславливает необходимость геотехнического мониторинга с последующим применением его данных для прогнозирования развития деформаций во времени посредством методов математического моделирования.

В настоящее время для решения проблем защиты жизнеобеспечивающих и техногенных объектов от возможных катастрофических сценариев, а также контроля за несущей способностью грунтов в течении жизненного цикла объектов и ПТС в целом, используются системы геотехнического и геодинамического мониторинга. Они позволяют проводить оценку геомеханических изменений в геологической среде, а также осуществлять технологический контроль зданий и сооружений с целью формирования прогнозной оценки возможности техногенных катастроф. Основной задачей геотехнического мониторинга является оперативное выявление и геодинамическое прогнозирование геологических процессов, которые могут повлиять на безопасное состояние жизнеобеспечивающих и техногенных объектов ПТС, в целях своевременной разработки и принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Применяемые в настоящее время системы сбора данных геотехнического мониторинга использует стандартные измерительные платформы, которые предусматривает считывание наблюдаемых параметров с датчиков в автоматическом режиме с дополнительной возможностью ручного ввода дополнительных данных, получаемых из сторонних источников. Однако самым узким местом таких систем является алгоритмы выдачи прогнозных данных, которые строятся на использовании математических моделей наблюдаемых процессов и явлений. Такой подход требует проведения периодической коррекции моделей по данным проведения мониторинга и соответственно коррекции прогнозного состояния наблюдаемых параметров объекта и геологической среды.

Целью математического моделирования в прогнозировании деформаций зданий и сооружений является получение математических моделей, позволяющих дать оценку возможного развития деформаций, выявить закономерности этого развития.

Исходными данными для составления математической модели в данном случае могут служить результаты геодезических, наблюдений. Зачастую эти результаты не точны, что обусловлено ошибками измерений. Поэтому при разработке модели необходимо руководствоваться конструктивными особенностями сооружения, необходимой точностью прогнозирования, а также совокупностью факторов, влияющих на объект.

Самыми распространенными программными комплексами, позволяющим моделировать влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния оснований сооружений окружающей застройки при проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых и реконструируемых сооружений, являются «PLAXIS 3D» и «midas FEA NX».

Одним из самых эффективных способов, позволяющих своевременно прогнозировать начало и активизацию деформационных процессов является использование комплекса информативных физических методов геотехнического и геодинамического мониторинга. Этот подход предполагает автоматическое измерение деформационных параметров в реальном времени и последующую обработку разнородных данных. На основе анализа результатов обработки данных геотехнического и геодинамического мониторинга об эволюции измеренных параметров и математического моделирования деформационных процессов в комплексе «грунтовое основание - фундамент - сооружение» формируется заключение о закономерностях деформационных состояний, а также прогнозная оценка их дальнейшей динамики.

В процессе создания алгоритмов обработки данных для систем контроля геодинамических объектов необходимо основываться на цели и системной методологии самого контроля. Цель контроля - это оценка текущего состояния геологического разреза на основе измеряемых геофизических данных и оценка прогнозных сценариев развития геодинамики. На практике, из-за сложной структуры геологического разреза и различных факторов, влияющих на точность прогноза, решить поставленные задачи достаточно сложно, а иногда вообще не возможно. Сложность решения напрямую зависит от применяемых моделей геодинамических процессов и моделей помехообразующих факторов. Информационную обработку при геодинамическом контроле можно разбить на два этапа. Первый этап - предварительная обработка данных, содержит нормирование, аппаратную коррекцию и фильтрацию данных с целью выявления информативных участков измерения. На этом этапе так же осуществляется тестирование и контроль самих датчиков и измерительных трактов для обеспечения требуемых метрологических параметров. Второй этап - это пространственно-временной анализ данных и статистическая оценка геодинамических изменений с привлечением специализированных алгоритмов.

Очевидно, что для создания эффективной системы геотехнического мониторинга необходим геодинамический контроль нагрузочно-деформационного грунтового основания сооружения с непрерывным гидрогеологическим контролем режима грунтовых вод. Особенно эта проблема актуальна при расположении ПТС в зонах, имеющих естественные и искусственные неустойчивые геодинамические структуры с возможной техногенной активизацией экзогенных процессов. В настоящее время при проведении контроля за геологической средой в ПТС разработаны и применяются различные геофизические методы, позволяющие обнаруживать проблемные зоны на этапах изысканий и осуществлять их периодический контроль в процессе эксплуатации технических объектов. Принципиальная возможность проведения мониторинга геодинамических объектов с применением естественных или искусственно созданных геофизических полей определяется тем, что выделяемые объекты (неоднородности) отличаются по свойствам от вмещающей среды и в результате создают аномальные геофизические поля. В настоящее время наиболее эффективным способом геодинамического контроля являются различные электромагнитные методы.

Перед выполнением геотехнического прогноза предусматривается обязательное техническое обследование состояния конструкций сооружений окружающей застройки в зоне влияния, по результатам которого определяется категория их технического состояния. Для составления прогноза необходимы значения изменяющихся во времени деформаций, получаемых посредством постоянного дистанционного мониторинга.

Проблема обеспечения раннего обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в природнотехнических системах и возможность решения на основе автоматизированной совместной обработки разнородных данных геодинамического мониторинга локального и местных уровней остается актуальной и по сей день. Автоматизация систем геотехнического мониторинга с применением современных технологий позволит на основе полученных данных прогнозировать изменения состояния зданий и сооружений, а также контролировать природно-техногенные процессы в геологической среде, что обеспечит большую надежность возводимых объектов и окружающей его застройки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Королев, В.А. Мониторинг геологической среды: Учебник / В.А. Королев. - Под редакцией В.Т. Трофимова. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 272 с.

- Кузичкин, О.Р. Теоретические основы автоматизированного электромагнитного контроля геодинамических объектов : дис. ... д-ра. тех. Наук/ О.Р. Кузичкин. - Орл. гос. ун-т.: - Орел, 2008. - 375 с.

- Дорофеев, Н.В. Иерархическая информационная модель функционирования единой информационно-аналитической системы управления природно-техническими системами / Н.В. Дорофеев. - Информационные системы и технологии. 2016. № 6 (98). С. 95-101.

- Анализ, прогноз и управление природными рисками в современном мире «ГЕОРИСК-2015»: материалы 9-й международной научно-практической конференции в 2 т. - М. РУДН. 2015. - 582 с.

- Кузичкин, О.Р. Методы и устройства обработки информации в системе мониторинга импульсных геомагнитных источников: Монография/ О.Р. Кузичкин. - М.: Радиотехника, 2008. - 165 с.

- Кузичкин, О.Р. Алгоритм формирования прогнозных геодинамических оценок при геоэлектрическом мониторинге суффозионных процессов/ О.Р. Кузичкин,- Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2008. №5. С. 50-53.

Дрога Андрей Анатольевич

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород

Аспирант кафедры информационных и робототехнических систем

Тел.: +79087845465

E-mail: abullet@rambler.ru