УДК 631.396, 623.76.

А.А. ШИРЯЕВ, С.С. КУКУШКИН, И.И. ОЛЕЙНИК

A.A. SHIRYAEV, S.S. KUKUSHKIN, I.I. OLEINIK

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF DATA TRANSMISSION TECHNOLOGIES IN WIRELESS INFORMATION COMMUNICATIONS

В данной статье авторы рассматривают новые возможности повышения эффективности существующих и разрабатываемых систем обработки информации, обеспечения помехоустойчивости информационных коммуникаций при передаче, хранении и защите информации, которые появляются при применении современных прикладных математических методов, основу разработки которых составляет прикладная математическая теория конечных полей. Основное достоинство данных методов заключается в том, что они могут быть адаптированы в существующие системы передачи информации программными методами путем перепрограммирования их элементной базы в виде программируемых логических интегральных схем, микроконтроллеров и микропроцессоров.

In given article authors consider new opportunities to improve the efficiency of existing and developing information processing systems, to ensure the noise immunity of information communications during transmission, storage and protection of information, which appear when using modern applied mathematical methods, the basis of the development of which is the applied mathematical theory of finite fields. The main advantage of these methods is that they can be adapted into existing information transmission systems by software methods by reprogramming their element base in the form of programmable logic integrated circuits, microcontrollers and microprocessors.

Ключевые слова: передача информации в условиях помех; дополнительное кодирование замещающим троичным кодом; ограничения и возможности информационных технологий; защита информации; информационные коммуникации

Keywords: transmission of information under interference conditions; additional coding with a replacement ternary code; limitations and possibilities of information technologies; information protection; information communications

В настоящее время цифровое представление данных воспринимается как возможность решения многих проблем. Об этом, например, свидетельствуют такие руководящие документы, как Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». И в то же время сами цифровые технологии нуждаются в совершенствовании.

В статье рассматриваются возможные решения, которые могут составить основу для разработки проблемно-ориентированных инновационных информационных технологий передачи, хранения, обработки и защиты информации. Они связаны с использованием понятий теории конечных полей [1] и системы остаточных классов (СОК) [2], которые ориентированы на разрешение существующих проблем защищённой передачи данных [3].  Основу разработки инновационных технологий передачи информации составляет предлагаемое нетрадиционное представление передаваемых сообщений, данных и цифровых сигналов (далее сообщений (Х)) образами-остатками (bi) и другими эквивалентными структурно-алгоритмическими преобразованиями первого этапа (САП-1) [4-7]. Сущность используемой при этом когнитивной (знаниепорождающей) модели САП-1 заключается в том, что вместо традиционной формулы представления значения числа Х, представляющего собой результат кодирования сообщений:

Х = mi li + bi,                                                               (1)

используют сжатую её запись в виде сравнения [4]:

Х ( bi (mod mi),                                                             (2)

где bi – образ-остаток, полученный в результате операции сравнения Х по модулю mi  (он представляет собой значение остатка, полученного при использовании арифметической операции деления числа Х на число mi, при этом символом « ( » обозначено понятие «тождественно равно») [1,4-7]. Сжатой математическая запись (2) становится потому, что в ней нет неполного частного li, присутствующего в формуле (1). Далее в соответствии с математической теорией конечных полей [5] можно перейти, руководствуясь простейшей логикой синтеза новых инновационных информационных технологий и технических решений, к системе сравнений по нескольким модулям сравнения, например, m1 = 2n - 1, m2 = 2n, m3 = 2n + 1. Тогда вместо системы уравнений, использующей формализованное описание (1), получаем систему сравнений (СОК):

Х ( b1 (mod m1)

Х ( b2 (mod m2)

Х ( b3 (mod m3),                                                       (3)

При таком представлении значения закодированного сообщения Х появляются требования к выбору модулей сравнений, которые в соответствии с классической теорией конечных полей Э. Галуа [1,4] должны отождествляться с взаимно-простыми числами (m1, m2) = 1, (m2, m3) = 1, (m1, m3) = 1. Это означает, что числа m1, m2, m3 не должны иметь других общих делителей, кроме 1. Другая неприятность, наличие которой не позволило ранее использовать математические основы сжатия при представлении и передаче информации, заключалась в сложности обратного алгоритма восстановления, когда необходимо от образов-остатков перейти к исходному традиционному представлению данных. Её основу составляет классическая китайская теорема об остатках (КиТО), которую относят к числу наиболее эффективных элементов криптографии [3].

Для случая выбора модулей, m1 = 2n- 1 и m3 = 2n + 1, которые являются оптимальными при дополнительном кодировании передаваемой информации, восстановленное значение сообщения Х при использовании классического метода получают при использовании следующей формулы КиТО [1,4]:

Х = m3 m/3 b1 + m1 m/1 b3 (mod m1 × m3),                            (4)

где m/1 и m/3 – мультипликативно обратные элементы, определяемые на основе выполнения следующих сравнений: (m1m/1≡1(mod m3)) и (m3 m/3 ≡ 1(mod m1)).

Если рассматривать стандартную байтовую структуру слов, имеющую шкалу представления значений кодовых конструкций Ш, определяемую, как: 0 – 255, то в соответствии с предлагаемым преобразованием, необходимо найти такие два числа с минимальной разницей между собой, на которые исходное число 255 делилось бы без остатка. Для приведенного примера это модули сравнения m1 = 15 и m3 = 17 (15 × 17 = 255). Не сложно заметить, что в структуре данного разложения присутствует следующее известное алгебраическое тождество:

22n - 1 = (2n- 1) (2n+ 1),                                                (5)

где 2n = N – это разрядность представления двоичным кодом значений сообщений Х.

В свою очередь, алгебраическое представление числа (2n- 1) можно разложить на следующие сомножители:

2n- 1 = (2n/2- 1) (2n/2+ 1).                                                 (5/)

При больших значениях N, определяющих разрядность кодовых слов, представляющих сообщение Х, этот процесс может быть продолжен до получения минимального модуля сравнения равного (21 + 1) = 3: m1j = 3.

Для восстановления сообщений в их исходном виде в соответствии с алгоритмом КиТО (4) необходимо найти мультипликативно обратные элементы для модулей сравнения m1 = 15 и m3 = 17: 17 × 8 = 136 ≡1(mod 15); 15 × 8 = 120 ≡1(mod 17). Следовательно, m/1=8 и m/3 =8. Для случая байтовых слов и выбранных оптимальных модулей сравнения m1 = 15 и m3 = 17 при значениях принятых образов-остатков b1 = 11 и b3 = 14 соответствующий алгоритм китайской теоремы об остатках имеет вид:

Х = 136 b1 + 120 b2 (mod 15 × 17 = 255) = 136 × 11 + 120 × 14 =

= 1496 + 1680 = 3176 ≡ 116 (mod 255).                                 (6)

В результате получили восстановленное исходное значение сообщения Х = 116. Но такой способ восстановления оказывается непригодным для использования в существующих системах передачи данных. Основные причины этого заключены в следующем: 1) он сложен для реализации, прежде всего, из-за необходимости нахождения мультипликативно ных элементов для модулей сравнения m1 = 15 и m3 = 17, которые равны:  m/1=8  и m/3 =8, а также из-за большого количества операций умножений и деления; 2) он не является адаптивным, что проявляется, например, в необходимости обновления алгоритма (6) каждый раз, когда меняются значения модулей сравнения.

Для того, чтобы упростить процедуру обратного восстановления предлагается использовать адаптивный алгоритм конструктивной теоремы об остатках (КтТО) [4-7]. В этом случае сохраняется основное условие, необходимое для прикладного использования разработанных технологий дополнительного кодирования. Оно заключается в обеспечении значительного упрощения операций представления данных их образами-остатками. Суть предложений, имеющих эту направленность, заключается в следующем: 1) для нахождения образов-остатков b2 по модулю m2 = 2n, где 2n = N - разрядность исходного двоичного кодового слова, необходимо взять только n его младших разрядов (при байтовом представлении - 4 младших разряда); 2) для определения остатков b1 по модулю m1 = 2n-1, необходимо сложить в (n+1)-разрядном сумматоре по модулю 2 младшее и старшее полуслова, при этом содержимое (n+1)-ого разряда переносится и складывается по модулю 2 с первым (самым младшим) разрядом; 3) для определения остатков b3 по модулю m3 = 2n+1, старшее полуслово перед суммированием с младшим полусловом инвертируется, а далее сложение осуществляется по правилам п.2., при этом к полученной сумме прибавляется число 2, имеющего вид <10>2 – в двоичном представлении).

Для замены алгоритма КиТО предлагается адаптивный алгоритм (КтТО), который по форме подобен формуле основной теоремы арифметики (1):

Х = mi li + bi.

На основе КтТО реализуют следующий способ восстановления неизвестного неполного частного li. Для этого необходимо найти следующие разности: n13 = |m1 – m3| и Δ13 = b1 – b3, а затем определить условие делимости значения (kmi ± Δ13) на n12 без остатка. Для рассмотренного ранее случая m1 = 15 и m3 = 17 и принятых образов-остатков b1 = 11 и b3 = 14 исходные данные – это n13= |m1 – m3| = 2 и Δ13 = b1 – b3 = 11 – 14 =-3. Делимость на n13 = 2 выполняется при k = 1 в виде n13 |(mi + Δ13) – читается, как: (mi + Δ13) делится на n13 без остатка. Это означает, что найдены неполные частные l1и l3. Они равны:

l1 = = ; l2 = = ,                                 (7)

В результате получим восстановленное значение переданного сообщения Х:

Х= m1× l1 + b1 = m2× l2 + b2 = 15 × 7 + 11 = 17 × 6 + 14 = 116  	          (8)

Выполнение второго равенства является свидетельством того, что восстановление выполнено правильно. В этом также заключено и дополнительное преимущество использования алгоритма КтТО вместо классического его аналога КиТО. Оно заключается в возможности контроля достоверности восстановленных значений сообщений Х.

При этом отсутствует основное ограничение, заключающееся во взаимной простоте выбранных модулей сравнения. При использовании КтТО модули сравнения могут быть выбраны в виде: M1 = m1p и M2 = m2p, где р – простое число. В этом случае также обеспечивается возможность однозначного восстановления, поскольку при n12* = |m1р – m2р| = 2р и Δ12*= рb1 – рb2 = рΔ12 выполняются условия делимости kmi ± Δ12 на n12 без остатка при значении k, кратном р: kрmi ± рΔ12 на рn12.

(9)

В результате не только удовлетворяются предъявляемые требования по оперативности восстановления переданных значений сообщений Х: алгоритм отличается простотой и универсальной формой, не зависящей от значений модулей сравнения m1 и m2, а также возможностью дополнительного контроля достоверности значения восстановленного сообщения Х.

Существует возможность перехода рассмотренного метода дополнительного кодирования сообщений с использованием образов-остатков (САП-1(о)) эквивалентному САП первого уровня (САП-1(п)). Его основное преимущество заключается в простоте дополнительного кодирования передаваемой информации. Алгоритм, реализующий САП-1(п) предполагает  разделение исходного кодового слова Х на кодовые сегменты, которыми, к примеру, являются старшее Bi и младшее Ai полуслова. Затем их переставляют местами (рисунок 1). В результате этого получаем закодированные значения Сi. Если исходная информация обладает внутренней избыточностью, то при приёме данных и последующем их восстановлении они воспринимаются так, что минимальное кодовое расстояние в метрике Евклида между соседними закодированными значениями увеличивается в k = dСАП/ dисх раз. Следовательно, в соответствии с теорией помехоустойчивого кодирования появляется возможность обнаружения и исправления ошибок передачи. Но для  этого необходимо выделить те фрагменты временных участков представления закодированных значений, которые заключены между разрывами первого рода, образованными  соседними закодированными значениями Сi и Сi+1. С этой целью проверяют условия выполнения следующего неравенства:

ΔСi =  |Сi - Сi+1| ≥ 0,8×2N,                                                              (10)

где N – разрядность представления значений сообщений кодовым словом.

Рисунок 1 - Основные операции предлагаемого алгоритма дополнительного помехоустойчивого кодирования с использованием структурно-алгоритмических преобразований (САП-1(п)) и графические результаты достигаемого при этом комплексного положительного результата

Однако при таком упрощении когнитивной модели нетрадиционного представления сообщений образами-остатками теряется возможность дополнительного контроля достоверности получаемой информации на основе равенства абсолютных разностей первого и второго порядков между соответствующими значениями: Δb1i= b1i (mod m1) - b1(i+1) (mod m1) и Δb3i = b3i (mod m3) – b3(i+1) (mod m3). При этом также не могут быть использованы другие преимущества представления данных в системе остаточных классов (СОК), связанные с повышением быстродействия вычислений и распараллеливанием потоков передаваемых сообщений.

При использовании алгоритма дополнительного кодирования САП-1(п) также предельно просто может быть реализован и универсальный алгоритм восстановления (декодирования) значений Сi. Для этого достаточно снова полуслова Аi и Bi переставить местами, в результате чего мы вернём их на свои прежние места. Один из системных законов утверждает, что «за универсальность подхода приходится расплачиваться потерями в эффективности использования» [9]. Поэтому для каждого из предлагаемых САП первого этапа (САП-1) разработан не один, а несколько алгоритмов обратного восстановления (декодирования): один из них рассмотренный универсальный (жёсткий), а второй – частный (мягкий).

Они отличаются тем, что использование универсального алгоритма, основу которого составляет адаптивный алгоритм КтТО и обратная перестановка полуслов при обратной операции САП-1(п) (ОСАП-1(п)) возможны всегда и при любой передаваемой информации. Они не зависят от специфических особенностей передаваемой информации, проявляющихся, например, в виде наличия корреляционной взаимосвязи между соседними значениями закодированных сообщений Ci и Ci+1.

Второй алгоритм (или группа алгоритмов) восстановления (декодирования) сообщений ориентирован (ориентированы) на выявление специфических особенностей передаваемой информации. В том числе и тогда, когда таких априорных сведений нет. Но при приёме за счёт того, что присутствие такой специфической особенности выявляют на основе результатов «жёсткого» декодирования. О выявленной особенности у наблюдаемого фрагмента восстановленных сообщений информируют «мягкий» декодер, который  внутри его обнаруживает и исправляет ошибки передачи. Таким образом, помимо повышения информативности и помехозащищённости передаваемых данных реализуют ещё и возможность оценивания (мониторинга) состояния беспроводного канала связи.

Необходимо также отметить, что специфические особенности проявляются у подавляющего большинства источников цифровой информации. При этом появляется возможность выделения из принятых сообщений дополнительных данных – инвариантов. Некоторые из них, например, оказываются связанными со следующими особенностями: 1) с групповым свойством равноостаточности преобразованных значений данных и сообщений, заключенных между разрывами, которые определяют на основе выполнения следующих неравенств: ΔСi = |Сi - Сi+1| > 0,8 Ш (для байтовых слов шакала представления значений кодовых слов Ш  = 28 = 256); 2) с обнаружением и исправлением ошибок передачи сообщений на временных участках, заключенных между соседними разрывами  ΔСi  и ΔСi+1, определяемыми на основе выполнения неравенств (10).

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 1) предлагаемые методы и технологии САП-1 являются органичным дополнением к существующим способам и предложениям, позволяющим повысить показателями скорости передачи и достоверности приёма информации алгоритмическими методами; 2) их использование позволит существенно увеличить эффективность уже реализованных методов и технологий, способствуя при их совместном применении улучшению достигнутых показателей эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лидл Р., Нидеррайтер Г. Конечные поля. В 2-х томах. Пер с англ. М.: Мир, 1988. 882с.

2. Торгашев В.А. Система остаточных классов и надежность ЦВМ. М.: Сов. Радио, 1973. 120 с.

3. Введение в криптографию. Под общ. ред. В.В. Ященко. М., МЦНМО, ЧеРо, 1998. 271 с.

4. Кукушкин С.С. Теория конечных полей и информатика: В 2т. - т.1: Методы и алгоритмы, классические и нетрадиционные, основанные на использовании конструктивной теоремы об остатках. - М.: МО РФ, 2003. - 284с.

5. Кукушкин С.С., Гладков И.А., Чаплинский В.С. Методы и информационные технологии контроля состояния динамических систем - М.: МО РФ, 2008, - 327с.

6. Кукушкин С.С. Математические методы преобразования и обработки измерительной информации при испытаниях и штатной эксплуатации ракетно-космической техники - М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2009, - 276с.

7. Информационно-измерительное обеспечение натурных испытаний сложных технических комплексов/ Ю.Г. Булычев, В.В. Васильев, 
Кукушкин С.С. и др. - М.: Машиностроение-Полет, 2016. - 440с.

Ширяев Алексей Александрович

АО «ЦНИИмаш», г. Королёв

Главный специалист по вопросам эксплуатации НКИ космодрома «Восточный»

Тел.: +7 (495) 513-43-25; Моб.: +7(903) 791-03-41

E-mail: a.shyriaev@mail.ru

Кукушкин Сергей Сергеевич

«НИИ КС - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Королёв

Главный научный сотрудник

Д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель РСФСР

Тел. моб.: +7(905) 539-46-26

E-mail: adaptermetod@mail.ru

Олейник Иван Иванович

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

К.т.н. Доцент

Тел. Моб.: +7(905) 878-18-48

Е-mail: oleinik_i@bsu.edu.ru