###### УДК 504.75; 624.9

К вопросу об оценке инвестиционных вложений в энергоэффективность зданий

Н.С. Алексеева, ст.препод.

Санкт-Петербургский политехнический университете Петра Великого (СПбПУ)

195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, тел. (812) 550-36-52

E-mail: natasha-alexeeva@yandex.ru

Аннотация: рассмотрена возможность применения значений весовых коэффициентов категорий оценки устойчивости среды обитания, содержащихся в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «”Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания», для принятия решений об использовании инвестиций в проектах зеленого строительства. На основании проведенного исследования предложена формула оценки эффективности вложений в энергоэффективность и экологичность зданий.

Инвестиционные вложения в строительство обычно значительны по величине, имеют длительный срок окупаемости, а риски, существенно превосходят многие проекты. В связи с этим актуальными являются вопросы о правильной оценке проекта строительства, выборе наиболее технологичных материалов, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, реализации характеристик зданий, удовлетворяющих потребностям современного общества, что и обуславливает актуальность данной работы.

Одним из трендов последних десятилетий является охрана окружающей среды, экологичность реализуемых проектов, энергосбережение и энергоэффективность [1]. Проекты строительства, в которых реализуются указанные тренды, получили названия «зеленых» проектов [2-4]. Внедрение новых технологий, повышения требований к качеству построенных зданий, высокая конкурентность среды приводит к большей неопределенности в реализации проектов [5] и требует создания новых методов и инструментов, корректировки имеющегося инструментария [6-8], позволяющих провести оценку предлагаемых управленческих решений.

Удовлетворяя потребность общества в оценки качества экологичности проектов строительства в России был введен стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «”Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания». Данные стандарт представляет собой российский аналог таких широкоизвестных систем оценки качества объектов недвижимости как BREEM и LEED.

Обратим внимание на рейтинговую систему оценки устойчивости среды обитания, содержащуюся в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 (таблица 1).

Таблица 1. Категории оценки устойчивости среды обитания

| Категория | Вес, % |
| --- | --- |
| Комфорт и качество внешней среды | 10,8 |
| Качество архитектуры и планировки объекта | 9,2 |
| Комфорт и экология внутренней среды | 13,3 |
| Качество санитарной защиты и утилизация отходов | 3,9 |
| Рациональное водопользование | 6,1 |
| Энергосбережение и энергоэффективность | 18,5 |
| Применение альтернативной и возобновляемой энергии | 9,2 |
| Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта | 9,8 |
| Экономическая эффективность | 10 |
| Качество подготовки и управления проектом | 9,2 |
| Итого: | 100,0 |

Источник: [9]

Представленная таблица содержит совокупность критериев для оценки зданий как среды обитания человека. Эти качества сгруппированы в 10 категориях, каждой из которых присвоен свой вес. Присвоенные экспертами весами могут быть использованы не только для сертификации проектов строительства, но и рассмотрены с точки зрения оценки экономической эффективности планируемого к строительству объекта зеленого строительства. На основании представленных сведений можно говорить о том, что каждый рубль инвестиций, идущий на реализацию экологичности проекта, будет иметь отдачу в соответствии с долями, представленными в таблице. То есть, 1 рубль инвестиций на реализацию экологичности проекта будет иметь отдачу в размере 18,5 копеек при вложении в системы энергосбережения и энергоэффективности. Судя по данным таблицы, наибольшее внимание инвесторов должно быть уделено именно реализации в проекте этих характеристик здания.

Таким образом, может быть предложения следующая формула оценки эффективности вложения в экологичность здания:

(1),

где:

EI - эффективности вложения в экологичность здания;

I – суммарные инвестиции в проект строительства;

А – доля суммарные инвестиций в проект строительства, которая будет потрачена на экологичность здания;

В – вес категории оценки устойчивости среды обитания из таблицы.

Стоит отметить, что для корректности оценки в состав доли суммарных инвестиций в проект строительства, которая будет потрачена на экологичность здания, не должны включаться те затраты, которые должны быть сделаны на основании обязательных нормативов строительства.

Таким образом, в работе рассмотрена возможность применения значений весовых коэффициентов категорий оценки устойчивости среды обитания, содержащихся в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «”Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания», для принятия решений об использовании инвестиций в проекты зеленого строительства. На основании проведенного исследования предложена формула оценки эффективности вложения в экологичность и энергоэффективность здания, позволяющая более обосновано принимать инвестиционные решения.

Литература

1. Пупенцова С.В., Алексеева Н.С. Опыт экологического планирования и управления территориями городов // Экономика строительства. 2019. № 4 (58). С. 18-27.

2. Лаврененкова О.М., Пупенцова С.В. Применение «зеленых» технологий в проектах развития коммерческой недвижимости // В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с международным участием. 2017. С. 111-114.

3. Лаврененкова О.М., Пупенцова С.В. Инвестиционная привлекательность проектов земельного строительства // В сборнике: Промышленная политика в цифровой экономике: проблемы и перспективы Труды научно-практической конференции с международным участием. Под ред. А.В. Бабкина. 2017. С. 518-522.

4. Пупенцова С.В., Русанов С.В. Исследование вариантов развития застроенных территорий в Санкт-Петербурге // Экономика строительства. 2018. № 4 (52). С. 34-46.

5. Медников М.Д. Формирование стратегий управления фирмой в условиях неопределенности рыночной среды / М.Д. Медников, А.С. Соколицын, Н.А. Соколицына. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. 109.

6. Alekseeva N., Antoshkova N., Pupentsova S. Application of the Monte-Carlo Simulation Method in Building and Energy Management Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 983,  pp. 257-266 (2019) https://doi.org/10.1007/978-3-030-19868-8_26

7. Алексеева Н. С. Метод имитационного моделирования Монте-Карло при инвестировании в проекты «зеленого» строительства // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 1. С. 241–252.

8. Лукашова В.А., Тарасенко Е.С., Алексеева Н.С. Алгоритм расчета эффективности внедрения BIM системы для строительной организации // В сборнике: Неделя науки СПбПУ Материалы научной конференции с международным участием. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2018. С. 507-509

9. Табунщиков Ю. А., Наумов А. Л., Миллер Ю. В. Критерии энергоэффективности в «зеленом» строительстве // “Энергосбережение”, 2012, № 1. URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5134 (дата обращения 24.04.2020).