УДК 502.35; 656.1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ЭКОСИСТЕМЫ "ЧЕЛОВЕК-ТРУБОПРОВОД-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА"

А.В. Писаренко к.т.н, доц.,

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

286123, ДНР, г. Макеевка, ул. Державина, 2,тел. +38-062-343-7029

E-mail: pisarenko_av@mail.ru

Аннотация: в данной статье освящено такое понятие как экологическая безопасность трубопровода. Представлены основные причины возникновения аварийных ситуаций на нефтепроводах. Дано определение понятия "человек-трубопровод-окружающая среда". Описаны методы для предупреждения аварий при сооружении и эксплуатации магистральных трубопроводов.

Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, «ЧЕЛОВЕК-ТРУБОПРОВОД-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА», КОНСТРУКТИВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА.

This article highlights the concept of environmental safety of the pipeline. The main causes of emergencies at oil pipelines are presented. The definition of the concept of "man-pipeline-environment." Methods for preventing accidents during the construction and operation of trunk pipelines are described.

Keywords: ENVIRONMENTAL SAFETY, "MAN-PIPELINE-ENVIRONMENT", DESIGN RELIABILITY OF PIPELINE.

Техника врывается в нашу жизнь стремительными темпами. Но противоречий не избежать, одно из них — научно технический прогресс и нравственность человека. Развитие технологий не только нарушает моральные принципы, но и отрицательно влияет на экологию и состояние окружающей среды. Актуализация проблем безопасности в сложившихся условиях не вызывает удивления.

Трубопроводные конструкции и системы находят широкое применение практически во всех отраслях промышленности. Трубопроводы относятся к категории энергонапряженных объектов, отказы которых сопряжены со значительным материальным и экологическим ущербом. Определяющим критерием экологической безопасности нефтегазопроводов является их конструктивная надежность - один из основных показателей качества любой конструкции (системы), заключающаяся в ее способности выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные свойства в течение требуемого промежутка времени "жизненного цикла".

Особую остроту приобретает проблема экологической безопасности в системах магистрального трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтегазопродуктов. Отказ магистрального нефтегазопровода, проявляющийся в местной потере герметичности стенки трубы, трубных деталей или в общей потере прочности в результате разрушения, приводит, как правило, к значительному экологическому ущербу с возможными непоправимыми последствиями для окружающей природной среды. Современные системы магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа за время своей эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам как вне, так и внутри, что приводит к существенным авариям с выбросом нефтепродуктов, и, как следствие, к загрязнению окружающей среды и нанесению вреда здоровью людей.

Проведя научный анализ специализированной литературы [1-2], посвященной исследованию возникновения аварий на трубопроводах, были выделены основные причины появления аварийных отказов магистральных нефтепроводов, которые, в свою очередь, могут привести к разгерметизации трубопроводов с выбросом нефтепродуктов. На основании изученных данных была сформирована диаграмма «Аварии на нефтепроводах» (рис. 1).

Рисунок 1 - Диаграмма «Аварии на нефтепроводах»

Экологическая безопасность, как свойство и объективный показатель трубопровода, не планируется, не нормируется и не прогнозируется. Экологическая обособленность показателей конструктивной надежности трубопроводов объясняет слабую преемственность в исходных моделях и инженерных расчетах реального спектра внешних нагрузок и воздействий, а также фактора времени активного контакта трубопровода с окружающей средой.

С позиций современных экологических требований конструктивную надежность трубопровода следует рассматривать как его свойство, определяющее требуемый уровень качества к моменту эксплуатации при условии, что в режиме активной работы в пределах заданной наработки и контакта с агрессивным грунтовым электролитом не наступят предельные состояния собственно трубопровода и окружающей его среды.

Понятие экологического равновесия в природе имеет глубокий смысл, поскольку оно опирается на обширную систему научных знаний и представлений о состоянии и свойствах биогеоценозов флоры и фауны. Естественный природный баланс вследствие антропогенного изменения имеет тенденцию смещения, проявляющегося в формах единичного или общего явлений, в виде явного или неявного следствия, значительных диспропорций и т.д [3]. Поэтому важной фундаментальной задачей исследования экосистемы является точный и достоверный прогноз возможных последствий нарушенных равновесий в природе по фактическим (или планируемым) параметрам таких нарушений (величинам смещений равновесных состояний). Рассматривая экосистему "человек-трубопровод-окружающая среда", можно, опираясь на односторонние экологические критерии, сформулировать общие условия, а затем установить количественные пропорции по всем последовательно связанным звеньям экологической цепи. Таким образом, информационно-поисковый процесс с целью назначения обоснованных критериев протекает от природы к человеку, а реализация его конкретной конструктивной формы, удовлетворяющей экологическим критериям - от человека к природе.

Экологическое загрязнение в рамках понятия, определенного ЮНЕСКО, включает не только прямое, непосредственное введение сторонних веществ или энергии в окружающую среду, но и косвенное нарушение экологической целостности природного ландшафта, которое приводит к быстро или медленно проявляющемуся отрицательному последствию в отношении человека и различных популяций флоры и фауны. Поэтому экологическое равновесие природно-технической системы "человек-трубопровод-окружающая среда" невозможно без обеспечения надежной безаварийной работы потенциально опасных магистральных нефтегазопроводов.

Вывод. Экологическому окружению конкретной трубопроводной системы, определяющему характер окружающей среды (следовательно, и условия формирования и функционирования трубопровода), в равновесном отношении должно соответствовать состояние системы (ее сооружение или эксплуатация), односторонне оцениваемое по характеристикам качества и эксплуатационной надежности.

Методы охраны окружающей среды для предупреждения аварий при сооружении и эксплуатации магистральных трубопроводов принципиально отличны в отношении аргументации используемых организационно-технических мероприятий. В процессе сооружения трубопровода принципиальное значение имеет собственно формируемый уровень качества (или конструктивной надежности), в то время как эффективность эксплуатационного периода (с точки зрения охраны природы) определяется способностью обеспечения стабильной сохранности конструктивной надежности трубопровода.

Литература

1. Гайсина Д.Р., Денисова Я.В. Анализ причин аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах // Вестник технологического университета. 2016. Т.19, №14. С. 129-130

2. Чухаренов Н.Р. Анализ развития аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации трубопроводных систем в условиях Западной Сибири [Текст] // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2011, №12

3.Улиг Г.Г. Коррозионное растрескивание под напряжением. Разрушение. - М., 1976. - 284 с.