###### 727.012

###### АРХИТЕКТУРА ДОМАШНИХ ДЕТСКИХ САДОВ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Е.С. Новицкая, ст.преподаватель

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева

302030, г.Орел, ул. Московская, д. 77, тел. 89066625533

E-mail: novickaja12@yandex.ru

Аннотация: в статье рассматриваются функционально-планировочные решения домашних детских садов, при которых внутреннее пространство объекта соответствует требованиям комфортного пребывания в нем детей дошкольного возраста, в том числе с учетом нормативных предписаний по уровню шума.

Abstract: the article presents functional planning solutions for kindergartens, while all facilities comply with the requirements for comfortable living of preschool children, taking into account regulatory requirements for noise levels.

Антропогенная среда оказывает ощутимое негативное воздействие на все аспекты жизнедеятельности человека. Одним из ощутимых факторов является шумовое загрязнение окружающей сети. В отличие от городских пространств пригородные поселения индивидуальной застройки имеют естественную защиту от шума в виде природного "зеленого каркаса". Помимо этого нивелируются и остальные негативные факторы как уровень загрязнения воздуха, монотонные элементы застройки, дающие дополнительное психо-эмоциональное напряжение. При этом человек стремится в среду, наиболее близкую к природе и одновременно с этим старается сохранить комфортные социально-бытовые условия и активные коммуникации.

Объектом первичной инфраструктуры поселения является детский сад. В структуре малоэтажной застройки существует необходимость рациональной функционально-пространственной организации планировочных решений дошкольной образовательной организации с учетом взаимодействия учебно-воспитательных помещений, жилых зон, окружающего пространства.

Проектировщик должен руководствоваться общими оптимальными критериями, отражающими функциональные требования объекта и нормативными требованиями. Организация внутреннего пространства групповых и спальных помещений домашнего детского сада  должна основываться на принципах трансформации и рационализации пространства ячейки, что реализует возможность комфортного его использования в воспитательной и образовательной деятельности, не покидая при этом пространство групповой ячейки.

Проявляющиеся в окружающей среде факторы экологического риска, к которым можно отнести шумовое загрязнение создают комплексный системный эффект, который проявляется также и в единичной вариации, а в комплексном взаимодействии с другими факторами оказывает неблагоприятное воздействие на психо-эмоциональное состояние ребенка.

Данная проблема не осталась без внимания Всемирной организации здравоохранения. Поэтому Европейское региональное бюро ВОЗ разработало для Европейского региона руководство по вопросам шума в окружающей среде, в котором предлагается обновленный пакет рекомендаций с точки зрения охраны общественного здоровья, касающихся подверженности воздействию шума в окружающей среде.[1]

Согласно нормативным требованиям [2, 3, 4] уровень шума в помещениях дошкольных  учреждений определен следующими значениями: эквивалентный уровень звука 40дБА, максимальный уровень звука 55дБА. Для жилых комнат эквивалентный уровень звука должен быть ограничен 40дБА, а максимальный уровень звука должен составлять не более 60дБА. Исходя из данных значений видно, что требования к шумоизоляции помещений групповой ячейки и жилой зоны близки по значениям, следовательно конструктивные решения шумоизоляции будут идентичны. Ограждающие конструкции, требующие особого внимания в данном вопросе следующие: перекрытия (в том числе с учетом ударного шума), стены групповых ячеек, смежные с жилыми помещениями.

Домашний детский сад как особый вид дошкольных образовательных учреждений сетевой структуры, предложенной и разработанной автором [5, 6],  наряду с прочими, должен быть разработан таким образом, чтобы функционально-планировочные решения соответствовали нормативным требованиям.

Функционально-пространственная организация домашнего детского сада основана на рациональном акустическом планировании как отдельных помещений и их взаимном расположении, в соответствии с особенностями технологического процесса, протекающими в них в период активной эксплуатации, так и отдельных зон в данном помещении. По причине предельной компактности планировочного решения возникает ситуация, когда спальные и игровые помещения расположены смежно с кухней-доготовочной или постирочной, что влечет за собой проблему излишней шумовой нагрузки, которая не характерна для дошкольных учреждений большей вместимости, в связи с более жесткой пространственной изоляцией и отдаленным расположением вспомогательных помещений. В домашних детских садах помещения с повышенным уровнем шума, в том числе вибрационного, связанного с технологическими процессами, протекающими в помещениях вспомогательного назначения следует располагать с раздевальной или туалетной. В остальных случаях, когда это невозможно, например в процессе реконструкции уже существующего здания под нужды домашнего детского сада, изоляция повышенного уровня шума должна производится посредством конструктивных решений с применением шумоизолирующих материалов.

Таким образом, перед архитектором открывается многоплановая задача, требующая не только грамотного пространственного расположения планировочных единиц с соблюдением норм и требований по обеспечению функционирования домашнего детского сада как самостоятельного объекта, входящего в общую сетевую структуру дошкольных образовательных организаций, помимо этого необходимо создание акустически комфортной среды.

Литература

- Всемирная организация здравоохранения. Факторы риска[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/383925/noise-guidelines-exec-sum-rus.pdf?ua=1

- СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с Изменением N 1)

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)

- СП 275.1325800.2016 Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции (Докипедия: СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1))

- Новицкая Е.С. Параметры оценки архитектурно-пространственных решений дошкольных образовательных учреждений пригородной застройки/Проектирование и строительство: сборник тезисов до- кладов I Международной (III региональной) научно-прак тической конференции молодых ученых, аспирантов, маги странтов и бакалавров (Курск, 17–18 марта 2017 г.) / ред. кол.: Н. В. Федорова (отв. ред.) [и др.]/ Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2017. – 170 с

- Колесникова Т.Н., Новицкая Е.С. Концепция архитектурно-градостроительной организации сети образовательных учреждений в условиях поселений индивидуальной застройки на основе парадигмы биосферосовместимости./БИОСФЕРНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: ЧЕЛОВЕК, РЕГИОН, ТЕХНОЛОГИИ/ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ), г. Курск - №2(22), 2018 (апрель-июнь), с.27-40