###### УДК 624.042.4

###### ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВЫХ ПОТОКОВ ОКОЛО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

Д.А. Конищев студент-магистрант, ОГУ имени И.С. Тургенева, 
Архитектурно-строительный институт г. Орёл

E-mail: unsldorel@yandex.ru

Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на распределение ветровых потоков около высотных зданий и комплексов.

Ключевые слова: высотное здание, факторы, ветровые потоки.

Высотное здание – это здание, имеющее высоту, определяемую в соответствии с СП 1.13130.2009, более 75 м; высотный комплекс – это группа из двух и более зданий различной высоты (включающая в себя не менее одного высотного здания), взаимосвязанных друг с другом с помощью архитектурно-планировочных приемов (могут иметь общую подземную или стилобатную часть, объединяющие переходы и т.п.).

В последнее время значительно увеличивается проектирование и строительство высотных зданий и комплексов. Особенно это заметно на примере городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и др). Это связано, в первую очередь, с уплотнением застройки, с увеличением количества населения и, соответственно, увеличением спроса на квадратные метры жилья, на площади для аренды рабочих зон и др.

При расчёте высотных зданий и комплексов основное внимание уделяется учёту, прогнозированию и решению задачи моделирования и анализа ветровых воздействий на объект.

Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при проектировании высотных зданий и комплексов.

К ним относятся:
1. Скорость, направление, угол атаки ветрового потока.
2. Влияние окружающей застройки.
3. Конфигурация здания в плане. 
4. Ориентация застройки по отношению к преобладающим направлениям ветровых потоков.
5. Рельеф в зоне влияния на проектируемый объект.

Преобладающим исходным данным для решения задачи ветровых воздействия на объекты высотного строительства является определение так называемого «ветрового режима», в который входит скорость, направление, угол атаки ветрового потока. Данные характеристики находятся методом построения «розы ветров». Роза ветров – это векторная диаграмма, характеризующая в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям. Она выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях, пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер). Зачастую в строительстве для анализа ветровых воздействий используется 8-лучевая роза ветров.

Рисунок 1 - Роза ветров

Порядок построения розы ветров следующий:

1) Сначала рисуют основные (север, юг, запад, восток) и промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток) стороны горизонта;

2) После этого принимают соответствующую цену делений (1 деление-N дней);

3) Далее считают количество дней в течении месяца, когда ветер дует в данных направлениях;

4) На линиях соответствующих направлений откладывают от центра количество дней с ветрами интересующих направлений и ставят точку;

5) Отмеченные точки соединяют, а в центре рисуют кружок, в который вписывают число безветренных дней.

Также стоит отметить, что немаловажное значение на распределение ветровых потоков около высотных зданий и комплексов оказывают влияние сформировавшейся окружающей застройки, влияние конфигурации здания в плане и зона влияния рельефа. Ветровые потоки, зависящие от данных факторов, могут определяться двумя методами.

1. Метод продувки макета проектируемого объекта с окружающей застройкой в аэродинамической трубе.

2.  Метод численного моделирования с помощью специализированных программных комплексов.

В современное время активно развивается второй метод, позволяющий на стадии проектирования за достаточно короткий промежуток времени определить оптимальное расположение проектируемого объекта в сложившейся окружающей застройке.

Итогом решения задачи методом числового моделирования ветровых воздействий на высотные здания и комплексы является получение изополей распределения среднего ветрового давления на фасады и кровлю зданий; векторов скоростей на фасады зданий; эпюры давлений на фасады зданий. Получаемые результаты разделяются по каждому из заданных направлений ветра, а также разделяются по высоте (например – приземная горизонталь для определения комфортности пешеходных зон, горизонталь на высоте 10, 50, 100, 150 м).

Однако, существуют ряд известных и доказанных методов, позволяющих на стадии проектирования уменьшить значения ветровых потоков на высотные здания и комплексы.

Рисунок 2 - Варианты улучшения аэродинамических характеристик квадратного в плане высотного здания

Так, при наличии здания, имеющего квадрат в плане, существует 4 известных способа, позволяющих значительно уменьшить ветровые потоки, воздействующие на него. К ним относятся:

- Привести башню в конусообразную;

- Сделать сквозной вырез в верхней части;

- Сделать башню составной – из квадратного и круглого оснований;

- Скруглить углы.

Литература

1. СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования [Текст]-М.: Минрегион России, 2017. – 153 с.

2. Симиу, Э. Воздействие ветра на здания и сооружения [Текст] : пер. с англ. / Э. Симиу, Р. Сканлан ; под ред. Б. Е. Маслова. — М.: Стройиздат, 1984.-360 с.

3. Савицкий, Г. А. Ветровая нагрузка на сооружения [Текст] / Г. А. Савицкий. - М.: Стройиздат, 1972. - 110 с.

4. Реттер, Э. И. Архитектурно-строительная аэродинамика [Текст] / Э. И. Реттер. - М.: Стройиздат, 1984. - 294 с.

5. Мелешко В. А. Аэроупругая неустойчивость зданий и сооружений в ветровом потоке [Текст] : дис. ... канд. тех. наук : 05.23.17 / В. А. Мелешко. - СПб., 2011.-129 с.

6. Дубинский, С. И. Численное моделирование ветровых воздействий на высотные здания и комплексы [Текст] : дис. канд. тех. наук : 05.13.18 / С. И. Дубинский. - СПб., 2010.-198 с.

FACTORS AFFECTING THE DISTRIBUTION OF WIND FLOWS NEAR HIGH-RISE BUILDINGS AND COMPLEXES

D. A. Konishchev master's student, YSU named after I. S. Turgenev,

Architectural and construction Institute of Orel

E-mail: unsldorel@yandex.ru

Abstract: the article considers the main factors that influence the distribution of wind flows near high-rise buildings and complexes.

Key words: high-rise building, factors, wind flows.