УДК 504.3.054:613

Г.Г. Ладнова,

доктор биологических наук, профессор, кафедра экологии и общей биологии, Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева                         E-mail:gladnova@yandex.ru     89202817861

М.Г. Курочицкая,

кандидат биологических наук, доцент, кафедра экологии и общей биологии, Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева

E-mail:mkuro4@yandex.ru     89208204440

В.В.Силютина

ассистент, кафедра экологии и общей биологии, Орловский  государственный университет имени И.С.Тургенева

E-mail:vsilyutina@yandex.ru      89202825155

Оценка воздействия автотранспорта на экологию окружающей среды с использованием методов биоиндикации

Проведены исследования по изучению особенностей неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду с использованием методов биоиндикации. Техногенная нагрузка оценивалась по уровню воздействия на развитие древесных растений трех видов: сирень обыкновенная, тополь пирамидальный, липа. Определены максимально разовые концентрации 7 веществ. Расчетными методами проведен мониторинг объема выбросов химических веществ выхлопных газов в атмосферу.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, атмосферный воздух, биоиндикация, техногенная нагрузка, древесные растения.

Assessment of the vehicles impact on the environment by means of bioindication methods

G.G. Ladnova, M. G. Kurochitskaya, V.V. Silyutina

Federal State Budgetary Educational Institution of Higner Education  «Orel State University named after I.S. Turgenev»

The study of the vehicles adverse effects on the environment was carried out.The technogenic  load was assessed according to the level of impact on the development of three wood plants : lilacs, pyramidal poplar and  linden. The maximum single concentrations of 7 substances were determined. Calculations were used to monitor the emission volume of exhaust gases in the atmosphere.

Key words: automobile vehicles, atmospheric air, bioindication, technogenic load, wood plants.

В последнее десятилетие  постоянный рост автотранспортной  нагрузки обострил экологические проблемы крупных городов. В отличие от промышленных объектов, автомобильный транспорт является подвижным источником токсичных выбросов в приземный слой атмосферного воздуха, что представляет реальную угрозу здоровью человека и окружающей природной среде [4,5].

В среднем по России вклад транспорта в загрязнение атмосферы составляет 40-45% по объему выбросов, а в крупных городах доходит до 90%. Вредному воздействию загрязненного отработанными газами автомобилей воздуха на уровне повышенного и недопустимо высокого риска для здоровья подвергаются не менее 15 млн. горожан [9].  В выхлопных газах автотранспорта содержится  более 200 химических  веществ. Наиболее опасными с экологической точки зрения являются соединения свинца, бенз(а)пирена, формальдегида, оксида углерода, оксиды азота, углеводороды, что определяется объемами выбросов в атмосферу и токсичным действием на организм человека [6].  Многочисленные эпидемиологические данные говорят о том, что даже низкие концентрации химических веществ в атмосферном воздухе крупных городов способны оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека [7, 8, 10]. Кроме этого, автотранспорт является ведущим источником шума непосредственно в жилой застройке. Около 35 млн. городского населения России проживает в условиях акустического дискомфорта, обусловленного шумовым воздействием автомобильного транспорта [1, 2, 3].

В этой связи актуальными являются исследования по изучению влияния автомобильного транспорта на окружающую среду и разработка комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности при интенсивном развитии автотранспорта в городах.

Целью работы было изучить особенности неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду с использованием методов биоиндикации.

Исследования проведены в г. Орле. Основным объектом исследования являлись автотранспорт, его состав, численность, при этом анализировались данные мониторинга атмосферного воздуха, объема выбросов в атмосферу. Расчет выбросов от автотранспорта проведен согласно «Методике определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух» (утв. Минтрансом России 02.06. 1993). Отбор проб и лабораторные исследования загрязнений атмосферного воздуха проведены в соответствии с утвержденными методиками вдоль автомагистралей города. Биоиндикация техногенной нагрузки оценивалась по уровню воздействия на развитие древесных растений трех видов: сирень обыкновенная, тополь пирамидальный, липа на трех улицах города, характеризующихся разной интенсивностью движения автотранспортных средств. При этом сопоставлялись показатели, характеризующие величину листовой пластинки, содержание хлорофилла и концентрацию зольных элементов. Для направленного мониторинга были выбраны 5 точек на городских автомагистралях. При выборе контрольных точек мы исходили из показателей интенсивности движения автотранспорта в различные часы суток, которая составляла от 195 до 2930 машин в час (улицы Октябрьская, Комсомольская, Московская), а также структуры автотранспортного потока, ширины автомагистрали, близости автомагистрали к селитебной зоне.

Расчетными методами установлено, что если в 2014 году различными видами автотранспорта было выброшено около 112 тысяч тонн загрязняющих веществ, то в 20016 году этот показатель составил 116,9 тысяч тонн. В общем объеме выбросов доля грузовых автомобилей составляет 54%, легковых  автомобилей, находящихся в частной собственности – 36%, автобусов и маршрутных такси – 9,6%.

Коэффициент техногенной нагрузки на атмосферный воздух в придорожной зоне изучаемых автомагистралей составляет от 6,8 до 10 единиц.

При  оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта определяли максимально разовых концентраций 7 веществ (оксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, формальдегид, фенол, бенз(а)пирен, которые были использованы в расчете комплексных коэффициентов техногенной нагрузки на атмосферу (Катм) в дневное и ночное время. Установлено, что величина Катм в ночное время составляет от 60,8% до 92% от его значения днем.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по значениям среднесуточных концентраций позволила установить, что из 7 изученных веществ наибольшую тревогу вызывает формальдегид (индекс опасности по контрольным точкам от 3,7 до 10), медь (до 5,8), диоксид азота (до 2,2), оксид углерода (превышение ПДК в 1,3 раза).

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха придорожной зоны внутригородских автомагистралей оказывает отрицательное воздействие на рост и развитие растений, в частности, на такие показатели, как площадь листьев, оводнённость и содержание органических веществ в листьях, зольность.  Наиболее информативными показателями биоиндикации уровня загрязнения атмосферного воздуха являлись для сирени обыкновенной и тополя пирамидального - величина зольного остатка (возрастание от 329,4 ± 9,7 мг/г и до 538,7 ± 11,9 мг/г), что достоверно отличается от фоновых значений, для липы - содержание хлорофилла (снижение до 0,26±0,053%).

Для снижения интенсивности загрязнения городской воздушной среды необходимо применение целого комплекса мероприятий, одним из которых является озеленение внутригородских магистралей наиболее целесообразными посадками,   устойчивыми к воздействию высокого уровня загрязнения приземного слоя воздуха придорожной зоны таких растений как тополь пирамидальный и сирень обыкновенная. А это в свою очередь  может способствовать  снижению распространения токсичных веществ в летний период на границе селитебной территории за счет активного поглощения указанными растениями токсикантов из воздушной среды.

Кроме этого, для   обеспечения экологической безопасности при эксплуатации автомобильного транспорта должна быть выработана региональная система мер по уменьшению объемов токсичных выбросов, включающая применение альтернативных видов топлива, технико-эксплуатационных решений, организации дорожного движения и другие.

Библиографический список:

1. Денисова Е.Л., Горенков А.И., Ляхова Н.П. Влияние факторов среды обитания на состояние здоровья населения // Гигиена и санитария. – 2005. – №1. – С. 6-8.

2. Евдокимов В.И. Городская среда и здоровье населения/В.И.Евдокимов, Г.И.Ковалева//Региональные гигиенические проблемы и стратегия охраны здоровья населения: научные труды Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана.-М.,2004.-Вып.10.-С.75-79.

3. Ладнова Г.Г., Курочицкая М.Г., Силютина В.В. Качество воздушной среды и состояние здоровья детского и подросткового населения/ Сборник статей XVI международной научно-практической  конференции «Проблемы экологии и экологической безопасности Центрального Черноземья РФ»: Липецк, 12-13 декабря 2012. – С.98 – 102

4. Ладнова Г.Г., Курочицкая М.Г., Силютина В.В. Качество атмосферного воздуха и частота встречаемости клеток с микроядрами в буккальном эпителии у детей.  Проблемы региональной экологии.- 2013. - №2. – С. 105-108

5.Г.Г.Ладнова, М.Г.Курочицкая, В.В.Силютина Цитогенетические показатели буккального эпителия школьников, проживающих на территориях с разным уровнем загрязнения атмосферного воздуха     Гигиена и санитария. -2016.- Т. 95.- № 5. -С. 428-431.

6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Орловской области в 2016 году: Доклад.- Орел: Управление Роспотребнадзора по Орловской области, 2016.-179 с.

7.Онищенко Г.Г. Влияние состояния  окружающей среды на здоровье населения. Нерешенные проблемы и задачи // Гигиена и санитария. – 2003. - №1. – С. 3-10.

8.Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей среды. -Гигиена и санитария. -М.:Издательство «Медицина».-2013.-№2.-С.4-10.

9. Рахманин Ю.В., Губернский Ю.Д., Зыкова И.Е. и др. Санитарно-эпидемиологическое состояние различных объектов окружающей среды в Российской Федерации и экологически обусловленные угрозы здоровью россиян. -Материалы научно-практических конгрессов IY Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».-Том №1.-М.,-2008.-С.13-16.

10.Суржиков В.Д., Суржиков Д.В., Голиков Р.А. Загрязнение атмосферного воздуха промышленного города как фактор неканцерогенного риска для здоровья населения.-Гигиена и санитария.-М.:Издательство «Медицина».-2013.-№ 1.-С.47-49.

Bibliographic list

1.Denisova E.L., Gorenkov A.I., Lyakhova N.P. Influence of environmental factors on the health of the population // Hygiene and Sanitation. - 2005. - №1. - P.6-8.
2. Evdokimov V.I. Urban Environment and Public Health / V. Evdokimov, G.I. Kovaleva // Regional Hygienic Problems and Strategy of Public Health Protection: Scientific Proceedings of the Federal Scientific Center for Hygiene, F.F.Erisman.-M.,2004.-Issue.10.-P.75-79.
3. Ladnova G.G., Kurochitskaya M.G., Silyutina V.V. Air quality and health of children and adolescents / Collection of articles of the XVI International Scientific and Practical Conference "Problems of Ecology and Ecological Safety of the Central Chernozem Region of the Russian Federation": Lipetsk, December12-13,2012.-P.98-102.
4. Ladnova G.G., Kurochitskaya M.G., Silyutina V.V. The quality of atmospheric air and the frequency of occurrence of cells with micronuclei in buccal epithelium in children. Problems of regional ecology. - 2013. - №2. - P. 105-108.
5. Ladnova G.G. , Kurochitskaya M.G. , Silyutina V.V. Cytogenetic indicators of buccal epithelium of schoolchildren living in territories with different levels of atmospheric air pollution. Hygiene and Sanitation. No. 95.- No. 5.-C. 428-431.
6. On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Orel region in 2016: Report. - Eagle: Office of Rospotrebnadzor in the Orel region,2016.-179p.
7.Onishchenko G.G. Influence of the state of the environment on public health. Unresolved problems and tasks // Hygiene and Sanitation. - 2003. - №1. - P. 3-10.
8.Onishchenko G.G. On the sanitary-epidemiological state of the environment. Hygiene and sanitation. -М.: Publishing house "Medicine" .- 2013.-№2.-С.4-10.
9. Rakhmanin Yu.V., Gubernsky Yu.D., Zykova I.E. Sanitary-epidemiological state of various environmental objects in the Russian Federation and ecologically caused threats to the health of Russians. -Materials of scientific and practical congresses of the IY All-Russian Forum "The Health of the Nation - the Basis for Prosperity of Russia" .- Vol. №1.-М., - 2008.-С.13-16.
10. Surzhikov V.D., Surzhikov D.V., Golikov R.A. Pollution of atmospheric air of an industrial city as a factor of non-carcinogenic risk to public health. -Hygiene and sanitation. -M .: Meditsina Publishers .- 2013.-№ 1.-P.47-49.