УДК 614.7

В.В. Карпов, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской защиты ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», vip_belyy@mail.ru, +38(095)443 31 43

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. Проведена комплексная оценка качества питьевой воды источников централизованного водоснабжения по районам г. Луганска путем отбора и исследования проб питьевой воды.

Ключевые слова: питьевая вода, отбор и исследование проб, здоровье.

UDK 614.7

V.V. Karpov senior lecture of the Safety of life activities department, SEI HPE «Lugansk State University named after T. Shevchenko» (Lugansk, Lugansk people republik). Phone: +38 095 443 31 43. E-mail: vip_belyy@mail.ru

QUALITY OF DRINKING WATER AND HEALTH OF THE POPULATION IN THE LUHANSK PEOPLE OF REPUBLIC

Abstract. Complex assessment of quality of drinking water of sources of the centralized water supply on districts of Lugansk by selection and a research of tests of drinking water is carried out.

Keywords: drinking water, selection and research of tests, health.

Наибольшая ценность общества – это человек, его жизнь и здоровье. Однако с каждым годом увеличивается количество факторов, негативно влияющих на его жизнь и здоровье. В большинстве своем причиной их появления является сам человек: его деятельность (бездеятельность), безответственное поведение, экстенсивный путь развития научно-технического прогресса. Каждый из нас для обеспечения жизнедеятельности должен дышать чистым воздухом, пить чистую питьевую воду, питаться полезными продуктами, жить в безопасных условиях. Среди различных факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека, особенное значение принадлежит загрязнению атмосферного воздуха и водных источников питьевой воды. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в мире около 80 % всех случаев заболеваний и смертей связано с загрязнением воды. Аналогичная ситуация фиксируется и в Украине, России, где половина населения пользуется питьевой водой, которая не соответствует стандартам качества.

Для города Луганска характерна сложная экологическая обстановка, обусловленная наличием и концентрацией предприятий: металлургических, теплоэнергетики, химии и нефтехимии, горнодобывающей промышленности, цементных заводов и т.д. Не менее опасной экологической проблемой для Луганска также является состояние канализационного хозяйства и сооружений для очистки сточных вод: частые порывы канализационных коллекторов являются постоянным источником небезопасного загрязнения городской среды, которые иногда приводят к вспышкам инфекционных заболеваний. Характерным для города Луганска также является перегруженность сооружений по очистке общегородских сточных вод: приблизительно половина городских сточных вод сбрасывается в водные объекты недостаточно очищенными, из них около 15 % – вообще не очищенными. Без всякой очистки сбрасывается до 70 % производственных сточных вод.

По данным Госкомстата Луганской Народной Республики (ЛНР) на территории республики действуют 7946 юридических субъектов хозяйствования, из них в добывающей промышленности и разработке карьеров 330 шт., в перерабатывающей промышленности 550 шт., в производстве кокса и продуктов нефтепереработки 2 шт., в производстве резиновых и пластмассовых 86 шт., в производстве химических веществ и химической продукции 17 шт., в металлургическом производстве 93 шт., объектов водоснабжения, канализации и обращения с отходами 63 шт [].

Основными источниками водоснабжения, как известно, являются поверхностные и грунтовые воды. Эти водные ресурсы взаимосвязаны и имеют как преимущества, так и недостатки: для поверхностных вод характерна относительная мягкость, высокий уровень содержания органических соединений и наличие микроорганизмов; для грунтовых вод характерен довольно высокий уровень минерализации, высокая жесткость, низкий уровень органических веществ и практически полное отсутствие микроорганизмов. Основными источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Луганска являются подземные воды (около 80%). Водозаборные сооружения для города и его окрестностей расположены в зоне техногенного загрязнения промышленными предприятиями и антропогенного загрязнения почвы не канализованным частным сектором, поэтому сохранение ресурсов потребляемой для города воды и улучшение ее качества является предметом серьезного внимания и изучения[].

Учеными нашего университета была проведена комплексная оценка качества питьевой воды источников централизованного водоснабжения г. Луганска []. Были отобраны и исследованы 10 проб питьевой воды централизованного водоснабжения по районам города Луганска. Комплексная оценка проводились согласно общепринятым методикам оценки качества питьевой воды (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», ГCанПиН2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком»). Результаты исследования основных показателей качества питьевой воды (общей жесткости (мг·экв/дм3)и количества сухого остатка (мг/л) в воде) источников централизованного водоснабжения по городу Луганску представлены на рисунках 1 и 2.

| Рисунок 1 – Общая жесткость питьевой воды по источникам водоснабжения | Рисунок 2 – Содержание сухого остатка в питьевой воде по источникам водоснабжения |
| --- | --- |

Из анализа полученных результатов видно, что практически все пробы воды имели сухой остаток 1000-1700 мг/л, что не соответствует установленным нормативам по качеству на питьевую воду (рис. 1). Воды из источников централизованного водоснабжения имели гидрокарбонатно-сульфатный и гидрокарбонатно-хлоридный состав. Органолептические показатели отобранных проб воды находились в пределах установленных нормативов. Практически все отобранные пробы воды (кроме Петровского водохранилища) по показателю общей жесткости воды (рис. 2) не соответствуют нормативным значениям, а заборную воду можно охарактеризовать как жесткую и очень жесткую. По Жовтневому и Каменнобродскому районах города Луганска показатели содержания хлоридов значительно превышают предельно допустимые концентрации. Среднее содержание сульфатов во всех отобранных и изученных пробах, кроме пробы воды из Ленинского района города, значительно превышали установленные нормативы из СанПиН 2.2.4-171-10.

Библиографический список

1. Арапов А.О. Луганщина – край нашей любви и надежды. По материалам годового отчета состояния окружающей среды в Луганской области. – Луганск : Изд-во «Книта», 2012. – 187 с.

2. Борисова О.И., Верех-Белоусова Е.И. Комплексная оценка качества питьевой воды источников централизованного водоснабжения г. Луганска. Высшее образование – техносферной безопасности Краснодарского края: тез. докл. краевой науч.-практ. конф. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – С.21-22.

3. Количество субъектов Статистического регистра (Статрегистра) по состоянию на 1 ноября 2017 года [Электронный ресурс] / Данные Статистического регистра (Статрегистра) Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики. – Режим доступа: http://www.gkslnr.su/stat_info/statistcheskiy-reestr-predpriyatiy-i-organizaciy/ , свободный. (Дата обращения 28.11.2017г.).

Тезисы публикуются впервые

28 ноября 2017 г.